## Slide 1
15
Оборудование UV-C и оборудование для плавательных бассейнов.
Tech Spa UV-C
Благодаря компактному размеру Tech Spa UV-C идеально подходит для всех фильтровальных установок с ограниченным местом, но с требованием высокой эффективности обеззараживания.
Преимущества Tech Spa UV-C
Встроенный электронный балласт для бесперебойного электропитания
В комплект входит специальная лампа Philips UV-C со встроенным электронным балластом
Лампа UV-C специально разработана для высоких температур (±40°C / ±104°F)
Компактный размер
Корпус из нержавеющей стали 316L
Рабочее давление 2 бар
Включены соединительные материалы разных размеров
Простая установка и техобслуживание
Сделано в Нидерландах
Используемая лампа UV-C специально разработана компанией Philips для высоких температур (±40°C/±104°F). Tech Spa UV-C снабжен встроенным электронным балластом для бесперебойного электропитания. Кроме того, внутренняя часть из нержавеющей стали (316L) обеспечивает отражение излучения UV-C, повышая его эффективность. Благодаря Tech Spa UV-C вода в вашем спа будет эффективно и безопасно очищена, а ее качество останется высоким. Излучение UV-C нейтрализует бактерии, вирусы и прочие простейшие организмы, предотвращая их размножение. Благодаря этому концентрацию хлора можно уменьшить на 50-80%!
Технические характеристики
НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
Технология UVC Обеззараживание воды
PHILIPS
ОТРАЖЕНИЕ
Эксплуатация
 | TECH SPA UV-C 12 Вт 230 В | TECH SPA UV-C 15 Вт 120 В |  |  | TECH SPA UV-C 12 Вт 230 В | TECH SPA UV-C 15 Вт 120 В | 
Тип | 10.000/12Вт | 10.000/15Вт |  | Диаметр впуска-выпуска Ø | 63 мм / 50 мм / 1½" | 2" / 1 ½" | 
Код изделия | BE21122 | BE21121 |  | Электронный балласт | 230 В пер. тока 50 Гц | 120 В пер. тока 60 Гц | 
Штриховой код | 8714404044318 | 8714404044325 |  | Максимальный ток | 0,2 А | 0,3 A | 
Рек. расход для 30 мДж/см2 | 3 м³/ч | 3 м³/ч |  | Мощность лампы | 12 Вт | 15 Вт | 
Макс. давление | 2 бар | 2 бар |  | Лампа | Модуль программируемого концевого выключателя (PLS) Philips | Модуль программируемого концевого выключателя (PLS) Philips | 
Макс. расход | 23 м³/ч | 23 м³/ч |  | Срок службы лампы | 9000 ч | 9000 ч | 
Диаметр единицы Ø | 70 мм | 70 мм |  | Вес | 2,5 кг | 2,5 кг | 
Длина единицы | 42 см | 42 см |  | Размер упаковки | 33 x 12 x 55 см | 33 x 12 x 55 см | 
 |  |  |  | Количество, полный поддон | 40 шт. | 40 шт. | 
АО "Астрал СНГ"
127473, Россия, г. Москва
Краснопролетарская ул., д. 16,
стр. 2, подъезд 5
+7 (495) 645-45-51
info@astralpool.ru, www.astralpool.ru